АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОЛИСПАСТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНИКЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

В декабре 2006 года членами СТК «Тигрис» (г. Хабаровск) проведена серия экспериментов, направленных на анализ работы полиспастов, используемых в технике спортивного туризма; а именно – на получение значения реальных физических затрат, необходимых на поднятие некоего контрольного груза с помощью полиспастов различных способа организации и типа. Как задачи ставилось определить, какой реальный выигрыш в силе дает та или иная  из используемых в туризме и альпинизме схем подъема груза, а также увидеть, насколько сильно влияет сила трения на работу полиспастов, и насколько полученные практические значения будут отличаться от теоретических, «идеальных».

Организация эксперимента.

Эксперименты проводились в оборудованном зале высотой 5.5 м. Веревки и грузы находились над полом в отвесе, максимально исключая дополнительное трение. Собственно схемы и варианты выполнения каждого эксперимента приведены ниже. Используемая веревка – «среднезаезженная» коломенская спортивная статика 10.5 мм диам. В роли контрольного груза во всех экспериментах использовался кусок бревна весом ровно в 25 кг плюс блокирующие элементы, вес которых не учитывался (в схемах навесок и сводной таблице экспериментов обозначим Контрольный груз как М); в роли противовеса использовались блины от штанги, позволяющие подбирать вес с шагом в 0.125 кг; блины вывешивались на репшнуре (прусик), который карабином пристегивался к закрепленному на веревке жумару (вес этих перечисленных элементов также не учитывался, за противовес бралась лишь масса блинов). Вес контрольного груза в 25 кг подбирался ввиду более удобной работы с ним, нежели с более тяжелым, а также ввиду отсутствия достаточного количества противовесов. В последующем планируется повторить всю серию опытов с контрольным грузом в 60 кг. Во всех опытах противовес контрольному грузу подбирался так, чтобы без дополнительной помощи он едва начинал приводить в движение веревку и поднимать «пострадавшего» (в дальнейшем такую величину противовеса будем называть «подъемным весом» и обозначать в схемах навесок и сводной таблице как F).

Предварительный анализ и подбор снаряжения.

Серии основных экспериментов предшествовала серия опытов, направленных на подбор снаряжения. Нами была проведена серия повторов различных вариантов навесок по схемам №№ 1 и 2 разница между которыми заключалась в использовании блочков и карабинов различного производства, устройства и из различных материалов. На этой предварительной стадии проверялось, насколько велика будет разница при использовании в схемах карабинов, различных по сечению и по материалу. Выяснено: разница показателей подъемных весов при их использовании  различных карабинов (сравнивались отечественные «Иремель», «Ирбис» (титановый), «Ринг» (стальной), «Манарага-У») при использовании их по одинаковой схеме столь незначительна, что ей в целом можно было пренебречь. Последующие опыты производились с использованием карабинов «Иремель»; лишь при работе с блочками-ультралеггерами фирмы  для них использовались «Овалы» фирмы «Cong». Правда сразу отметим – такие утверждения относятся к работе с малыми весами; при большой массе контрольного груза разница в трении возрастет и, возможно, будет явно влиять на размер затрачиваемых усилий.

При предварительном анализе также выяснено, что отсутствует реальная разница в показателях подъемных весов при сравнении схем с использованием блочков «Альтурс» (Россия) и блочков-ультралегеров Petzl. Иные блочки не сравнивались. В последующих опытах использовались «Альтурсы».

Схемы навески и описание экспериментов.

Ниже приведены схемы организации полиспастов, проверенные нами в ходе работ. Результаты всех экспериментов приведены в сводной таблице, куда занесены средние значения данных подъемных весов F для каждого опыта (схемы). Всего сравнивалось четыре схемы навески. Каждой схеме присвоен номер (в том порядке, в котором они описаны ниже). Индекс «к» или «б» в сводной таблице, идущий через дефис после номера опыта зависит от того, простегивалась веревка полиспаста прямо через карабин («к»), или же в схеме навески использовался блочок («б»).

Общие схемы навесок схематически изображены в пояснениях к каждому опыту. Некоторые эксперименты проводились в вариантах с простраховкой веревки жумаром (изображен на схемах навески) и без таковой (знак «+» или «-» во столбце 2 сводной таблицы). Полученные средние для ряда повторов значения подъемных весов F внесены в  столбец 3. В столбце 4 отношение Fк / Fб показывает отношение усилий, потребовавшихся в эксперименте с использованием в схеме навески карабинов к аналогичному с использованием блочков (без использования жумаров на простраховке) и показывает, насколько изменяется (уменьшается) значение подъемного веса во втором случае. В столбце 5 сравниваются полученные практические показатели подъемных весов (Столбец 3) с весом контрольного груза – с целью определения наличия и величины фактического выигрыша-проигрыша в силе в каждом эксперименте. В столбце 6 указан теоретически рассчитываемый выигрыш в силе, который могла бы давать каждая из воспроизводимых схем в идеальных условиях при полном отсутствии трения (кинематика, школьный курс физики).

В столбце 7 этот теоретический выигрыш отнесен к реальному, чтобы установить, насколько они соответствуют друг другу.

Схемы экспериментов (навесок) были следующими:

Навеска 1. «Через блок». Веревка, идущая от груза М перебрасывается

вверху через блок (карабин) и затем идет вниз, к месту крепления контрольного

груза F. Общая длина веревки от точки крепления груза М до точки крепления

веса F составляет 9 метров (укажем это значение, не углубляясь в учет и расчеты

влияния растяжения веревки на величину F; но отметим, что влияние это суще-

ствует, и при больших длинах веревок может в значительной мере увеличить

значение подъемного веса, отбирая усилие на растяжение веревки).

Аналогичный эксперимент (1-к(2к)) был проведен также с использованием

в точке навески одновременно двух карабинов (для сравнения с навеской через один карабин).

Навеска 2. «Классическая». Полиспаст, включающий

в себя два блока (карабина) – подвижный и неподвижный

(«классический» рисунок из школьного учебника физики).

Является одной из наиболее часто применяемых схем подъ-

Ема груза, имеющей ряд вариантов выполнения (приведены

на рисунках; в опытах использовался первый вариант (более

крупный рисунок)). Совокупная длина задействованной

веревки – 13 м.

Навеска 3. Трехблочковый полиспаст. Отдельные узлы навески (блоки, либо карабины) крепились к грузу М с разносом в 15 см, чтобы избежать дополнительного

трения веревок друг о друга; аналогично узлы навески крепились к потолку.

Совокупная длина задействованной веревки 17 м.

Дальнейшее увеличение числа блоков, задействованных в навеске

такого типа нецелесообразно, т.к. в реальных, не экспериментальных

условиях не только практическиневозможно избежать трения веревок

между собой (что ведет к отсутствию реального выигрыша в силе), но и

велик риск запутывания всей системы веревок; не говоря о сложности

навески.

Навеска 4. «Пецелевская» схема (взята из соответствующего каталога). Достаточно проста в навеске, не смотря на использование дополнительного уса

(в нашем случае его длина составила 4 м; длина основной

веревки – 17 м). Согласно теоретическому кинематическому

расчету – наиболее выгодная система, теоретический «идеаль-

ный» выигрыш которой может достигать пяти раз. Исполь-

зованная нами схема несколько отличалась от приведенной

в каталоге (см. дополнительный рисунок), что связано с

адаптацией навески под условия зала.

Сводная таблица экспериментов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жумар на простраховке | F, кг | Fк / Fб (без жумаров) | Фактически | Теор. выигрыш в силе, раз | Отношение 6/5-1 («соответствие») | Примечания |
|  |  |  |  | Выигрыш в силе, раз | Проигрыш в силе, раз |  |  |  |
| 1-к | - | 48,50 | 1.43 | 0.52 | 1.94 | 1 | 1.94 |  |
|  | + | 51.00 |  | 0.49 | 2.04 |  |  |  |
| 1-б | - | 34,00 |  | 0.74 | 1.36 |  | 1.36 |  |
|  | + | 38,00 |  | 0.66 | 1.52 |  |  |  |
| 1-к (2к) | - | 67 |  | 0.38 | 2.68 |  |  | Муфты «вместе» |
|  | - | 64 |  | 0.39 | 2.58 |  |  | Муфты «врозь» |
| 2-к | - | 37.50 | 1.58 | 0.67 | 1.5 | 2 | 2.98 |  |
|  | + | 45.00 |  | 0.56 | 1.8 |  |  |  |
| 2-б | - | 23.75 |  | 1.05 |  |  | 1.90 |  |
|  | + | 27.50 |  | 0.91 | 1.1 |  |  |  |
| 3-к | - | 29.00 | 1.55 | 0.86 | 1.16 | 3 | 3.49 |  |
|  | + | 29.50 |  | 0.85 | 1.18 |  |  |  |
| 3-б | - | 18.75 |  | 1.33 |  |  | 2.26 |  |
|  | + | 20.00 |  | 1.25 |  |  |  |  |
| 4-к | - | 23.75 | 1.73 | 1.05 |  | 5 | 4.76 |  |
| 4-б | - | 13.75 |  | 1.82 |  |  | 2.75 |  |

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ:

- Значение силы трения веревки через карабин при использовании карабинов различных типов и из различных материалов имеет практическое значение лишь при значительном весе поднимаемого груза; с позиции снижения трения алюминиевые и дюралевые карабины предпочтительнее стальных, круглого сечения – карабинов иного сечения;

- Блочок типа «Ультралеггер» при использовании вместе с подобранным карабином (овальной формы, круглый в сечении) обладает практически такими же показателями по трению, что и блочок «Альтурс»; выгоден тем, что, одетый на карабин, не нуждается в дополнительной простраховке от разрушения; недостаток – разгруженная на какое то веревка часто слетает с блочка и начинает тереться о карабин;

- Использование при подъеме груза блочков в полтора и более раза снижает нагрузку, необходимую для поднятия веса, в сравнении со случаями, когда веревка трется через карабины;

- Использование жумара для простраховки навески повышает затраты сил на подъем груза. В среднем внесение жумара повышает значение F в 1.05 - 1.1 раза. В работе по Навеске 2 для простраховки использовалось сразу два жумара, и нагрузка выросла в среднем в 1.2 раза.

- При увеличении количества задействованных в навеске карабинов (блочков), в отличии от теоретического, значение F уменьшается не в разы, но скорее линейно (!), и даже, точнее, по несколько выполаживающейся (!!!), что видно из результатов опытов. Т.е. с постепенным добавлением блоков в схему полиспаста эффект выигрыша теряется; ввиду этого с увеличением количества блоков в схеме стремительно нарастает разница между теоретическим выигрышем в силе и фактически затрачиваемыми усилиями (столбец 7 таблицы);

- Наиболее удобным и выгодным в работе вариантом полиспаста, на наш взгляд является «Пецелевский» вариант (Навеска 4), который не смотря на наличие необходимости использовать дополнительный кусок веревки навешивается достаточно просто и единственный в серии наших опытов позволивший  достичь значения фактического выигрыша в силе, близкого к двухкратному (!).

Возможно, в наших экспериментах мы допустили какие-либо ошибки и неточности. Внимательно воспримем критику и замечания.

Горохов К.Г., СТК «Тигрис»